SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

452-2

ROBOTY CIESIELSKIE

(PODŁOGA PODNIESIONA)

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	40

1.1. Przedmiot SST	40

1.2. Zakres stosowania	40

1.3. Określenia podstawowe	40

1.4. Zakres robót objętych SST	40

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	40

2. MATERIAŁY	41

2.1. Wymagania ogólne	41

3. SPRZĘT	41

3.1. Wymagania ogólne	41

3.2. Sprzęt do wykonywania robót	41

4. TRANSPORT	41

4.1. Wymagania ogólne	41

4.2. Transport materiałów	42

5. WYKONANIE ROBÓT	42

5.1. Wymagania ogólne	42

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	44

6.1. Wymagania ogólne	44

7. OBMIAR ROBÓT	45

8. ODBIÓR ROBÓT	45

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.	45

8.2. Zgodność z dokumentacją	45

8.3. Wymagania przy odbiorze	45

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	45

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	45

452.	ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-2	ROBOTY CIESIELSKIE

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ciesielskich w związku z projektem aranżacji wnętrza i remontu pomieszczeń 201 i 216 w budynku biurowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45000000-7 |  |  | Roboty budowlane |
|  | 45420000-7 |  | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie |
|  |  | 45422000-1 | Roboty ciesielskie |

Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie prac ciesielskich w ramach realizowanej inwestycji w tym:

- W-1 Podłoga podniesiona systemowa

- W-2 Podłoga podniesiona drewniana

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

MATERIAŁY

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części „Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

Materiały konieczne do wykonania wszelkich prac ciesielskich w czasie realizacji inwestycji określono w dokumentacji projektowej.

Podłoga podniesiona systemowa

Jednowarstwowa, monolityczna podłoga podniesiona z płyt podłogowych z gipsu integralnego na podkonstrukcji systemowej,  o nośności min. 3 KN/m2.  W podłodze przewidziano klapy rewizyjne. Pod płytą gipsową 50 mm wełny mineralnej z płaszczem z włókna szklanego.

Podłoga podniesiona drewniana

Konstrukcja podłogi ze słupków drewnianych  100x100mm i belek 100x140 mm słupkach,  pokryta płytami OSB gr. 22mm  W podłodze przewidziano klapy rewizyjne. Pod płytą OSB 50 mm wełny mineraknej z płaszczem z włókna szklanego.

SPRZĘT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

TRANSPORT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4  specyfikacji technicznej.

Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta 
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót ciesielskich można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5 specyfikacji technicznej

Materiał po przywiezieniu na plac budowy przed jego obróbką powinien być składowany na równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się ze sobą. Czoła poszczególnych elementów powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobieżenia ich spękania. Przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszą być przestrugane. Podczas obróbki elementów konstrukcji czynności elementów powtarzających się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np.: ścięcia końców, nawiercanie otworów itp.). Po obróbce wszystkich elementów należy wykonać próbny montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu w całej konstrukcji.

Podłoga podniesiona systemowa

Podłoże

Podłoże musi posiadać minimalną nośność odpowiadającą obciążeniu przenoszonemu przez słupki monolitycznej podłogi podniesionej. Podłoże musi być twarde, suche i wolne od środków zmniejszających przyczepność (np. bitumy,  oleje, farby). Materiały izolacyjne i papy bitumiczne zwykle nadają się do mocowania podłóg podniesionych o ograniczonej nośności zwiększonego rozkładu  obciążenia. Podłoża surowe należy gruntownie  zmieść i odkurzyć, ich powierzchnię należy zagruntować np. środkiem gruntującym. Szczeliny dylatacyjne budynku odwzorować w  monolitycznej podłodze podniesionej.  Oznaczyć położenie słupków pierwszego rzędu, przykleić stopki słupków do podłoża za pomocą  ok. 15 g kleju do słupków, następnie dokładnie ustawić np. za  pomocą przyrządu laserowego lub poziomnicy z  setnymi częściami milimetra. Przy wszystkich krawędziach: odstęp słupka  ≤ 70 mm od krawędzi elementu.

Montaż

Zamocować dylatacyjne taśmy brzegowe lub  taśmę uszczelniającą przy stykach z elementami  konstrukcji budynku. Nałożyć płytki podkładowe lub izolacyjne na  słupki  zablokować gwinty słupków. Przy wszystkich krawędziach połowa odstępu słupków (wymiar osiowy 300 mm) lub wzmocnione profile  modułowe! Drugi rząd słupków dla pierwszego  elementu FHB zamontować w opisany sposób,  odciąć  pióro pierwszego elementu, położyć element na przygotowanych słupkach i uderzając,  docisnąć do dylatacyjnej taśmy brzegowej. Docinanie elementów podłogi  za pomocą piły (ręcznej) z tarczą diamentową i urządzeniem odsysającym lub za pomocą wyrzynarki wahadłowej / montażowej piły taśmowej z brzeszczotem z węglików spiekanych. Przy drugim i kolejnych elementach pierwszego rzędu odciąć pióra przy styku z krawędzią,  nałożyć klej do wpustu i na pióro  układanego elementu. Niezwłocznie połączyć  elementy, uderzając docisnąć i ustawić w jednej  linii. Drugi rząd i kolejne rzędy montować z przesunięciem o połowę długości płyty. Klej wypływający na górnej i dolnej stronie czoła  oznacza odpowiednie naniesienie kleju, a następnego dnia można go łatwo zeskrobać np. za  pomocą szpachelki. Elementy drugiej warstwy obracane są o 90°,

układane z przesunięciem spoin oraz klejone  całopowierzchniowo i na zakładkę z 1 warstwą  za pomocą kleju . Bezpośrednio po ułożeniu na warstwie kleju są mocowane  poprzez łączenie na gwoździe za pomocą gwoździarki pneumatycznej.

Na ułożoną podłogę nie wchodzić przez ok.  8 godzin. System podłogowy jest w pełni obciążalny po 24  godzinach (czas wiązania kleju). Przy wysokościach słupków od ok. 500 mm  długości należy zamontować profile modułowe,  od ok. 800 mm wysokości słupków lub przy  oczekiwanym występowaniu sił poprzecznych  (np. przedsionki wind w korytarzach szpitalnych) zamocować zastrzały przekątne.

Podłoga podniesiona drewniana

Legary stanowiące podkład pod posadzkę z płyt OSB powinny być ze wszystkich stron nasycone dopuszczonym do stosowania solnym preparatem przeciwgrzybowym, najlepiej metodą zanurzeniową. Legary podłogowe powinny być zawsze oddzielone od podłoża co najmniej paskiem papy izolacyjnej o szerokości większej o 5-6 cm od szerokości legara, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  Rozstaw osiowy legarów powinien wynosić, zależnie od grubości desek 50-70 cm. Im cieńsze deski podłogowe, tym rozstaw legarów powinien być mniejszy. Odstęp legarów położonych wzdłuż ścian murowanych albo betonowych powinien wynosić około 30 cm. Połączenia legarów na długość należy wykonać na nakładkę prostą lub skośną. Złącza sąsiednich legarów powinny być przesunięte wzajemnie o co najmniej 0,5 m. Legary powinny być unieruchomione przez zaklinowanie przy ścianach, końce legarów oraz kliny należy oddzielić od ściany paskiem papy asfaltowej. Legar, na którym nastąpi łączenie desek podłogowych na długość z zastosowaniem listwy działowej, powinien być odpowiednio szerszy.

Między posadzką a stałymi pionowymi elementami budynku należy pozostawić szczelinę o szerokości 10-25 mm. Pierwszą deskę ułożoną wzdłuż ścian z odstępem jak wyżej należy przybić na każdym legarze gwoździem z góry przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w płaszczyznę boczną (nad piórem lub we wpust). Główki gwoździ powinny być zagłębione za pomocą pobijaka.

Kolejne deski należy przybijać na kryty gwóźdź, na każdym legarze po uprzednim silnym dociśnięciu każdej deski do deski zamocowanej za pomocą klamer ciesielskich i klinów.

Łączenie desek na długość, należy wykonywać za pomocą listwy działowej przymocowanej do legara, a połączenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego. Posadzkę z desek należy wykończyć wzdłuż ścian przez przybicie listew podłogowych przyściennych lub cokołów według wymagań jak wyżej. W listwach lub cokołach powinny być wyrobione od strony ściany wycięcia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej, Posadzkę z desek iglastych należy wygładzić przez szlifowanie, które wykonuje się pasmami równoległymi do długości desek. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej posadzka z desek iglastych powinna być bezpośrednio po oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcieńczonym w terpentynie lub benzynie lakowej w stosunku 1:12

W trakcie wykonywania prac ciesielskich należy wykonywać wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, obowiązującymi normami branżowymi.

Okładziny na bokach podłogi podniesionej

Deska klonowa, szerokość: 150mm, grubość: 22mm, długość ok. 2500 mm (dopuszczalne sęki zdrowe do 10mm). Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami wykończeniowymi. Deska klejona do boku podłogi podniesionej i  lakierowana.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Badaniem objęte będą cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:

- gęstość pozorna,

- wilgotność,

- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,

- twardość.

Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- Jakości zastosowanego drewna,

- Jakości stopnia impregnacji drewna,

- Jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,

- Wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,

- Dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką obmiarową wykonanych robót jest m3 wbudowanego drewna w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,

- rodzaj zastosowanych materiałów,

- prawidłowość wykonania wszystkich prac montażowych,

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9 specyfikacji technicznej

PRZEPISY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,

PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.