SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

454-5

WYKŁADZINY

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	128

Przedmiot SST	128

Zakres stosowania ST	128

Określenia podstawowe	128

Zakres robót objętych SST	128

Ogólne wymagania dotyczące robót.	128

2. MATERIAŁY	129

Wymagania ogólne	129

3. SPRZĘT	129

Wymagania ogólne	129

Sprzęt do wykonywania wykładzin	129

4. TRANSPORT	130

Wymagania ogólne	130

5. WYKONANIE ROBÓT.	130

Odbiór	131

Kondycjonowanie	131

Przygotowanie podłoża	131

Mocowanie płytek	132

Kierunek runa	132

Ogrzewanie podłogowe	132

Montaż – Uwagi ogólne	132

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	133

7. OBMIAR ROBÓT	134

8. ODBIÓR ROBÓT	134

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	135

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	135

454.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

454-5	OKŁADZINY i WYKŁADZINY

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem okładzin i wykładzin w trakcie realizacji robót remontowych w związku z projektem aranżacji wnętrza i remontu pomieszczeń 201 i 216 w budynku biurowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45430000-0 |  | Pokrywanie podłóg i ścian. |
|  |  | 45432000-4 | Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian. |
|  |  | 45432110-8 | Kładzenie podłóg |

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na którym

wykonuje się posadzkę Żywiczną

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem wykładzin podłogowych.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

Posadzki podział:

- Posadzki z wykładziny dywanowej w płytkach,

- Posadzki z deski klonowej.

MATERIAŁY

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej części „Wymagania ogólne” pkt. 2 specyfikacji technicznej.

Wykładzina dywanowa w płytkach np. Tessera, apex 640 firmy Formo. Kolor do uzgodnienia z projektantem na podstawie wzornika na etapie realizacji.

-100% włókna nylonowego barwionego na wskroś

-Klasa użytkowa wg PN EN 1307 3 Heavy Contract

-Grubosc całkowita 6 mm +/-10%

-Klasa reakcji (EN 13501-1) na ogien min „Cfl-s1”

-Atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach użytecznosci publicznej.

-Opór elektryczny EN 10965 i EN1815 -<1 x 109 Ω: rozpraszająca ładunki statyczne. Napięcie elektrostatyczne < 2kV - antystatyczna

-Trwałość kolorów EN ISO 105-B02 >5

-Odporność na kółka meblowe EN 985 Minimalna wartość R: > 2.4

-Gwarancja min. 5 lat.

Deska klonowa, szerokość: 150mm, grubość: 22mm, długość deski 500 do 2500 mm (dopuszczalne sęki zdrowe do 10mm), sprawdzona pod względem jakościowym przed przytwierdzeniem do podłoża. Wszystkie dylatacje  zabezpieczone odpowiednimi profilami wykończeniowymi.

Deska klejona do podłoża i  lakierowana - lakier mat. Deska krawędziowa fazowana.

SPRZĘT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 3 specyfikacji technicznej.

Sprzęt do wykonywania wykładzin

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

− narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,

− packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania

kompozycji klejących,

− łaty do sprawdzania równości powierzchni,

− poziomice

− wkładki dystansowe,

− mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,

− pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

− gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,

− młotek (500 g),

− przyrząd montażowy,

− miara drewniana lub zwijana,

− drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,

− kliny drewniane,

− klocek do dobijania desek.

− jako podkładu należy Używać naturalnych materiałów,

TRANSPORT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące realizacji transportu materiałów i elementów podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4 specyfikacji technicznej. Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi  środkami transportu, zabezpieczone przed

zawilgoceniem i uszkodzeniami. Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

WYKONANIE ROBÓT.

5.1.  Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

Wykładziny podłogowe należy układać w taki sposób aby w gotowej wykładzinie nie występowały różnice wysokości.

Podłoże pokryte środkiem zwiększającym przyczepność wykładziny do podłoża.

Cokoły, w zależności od rodzaju pomieszczeń, wykonywane poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę do wysokości 10cm, za wyjątkiem pomieszczeń w których wykończenie wykładziną przewidziano na pełną wysokość ściany (do wykończonego sufitu w pomieszczeniach specyficznych i mokrych), oraz korytarzy gdzie przewidziano wywinięcie wykładziny do wysokości 100cm, w celu zabezpieczenia ściany przed uderzeniami.

W pomieszczeniach mokrych i specyficznych wykończenie posadzki jest identyczne z wykończeniem ściany.

Narożniki styku podłogi ze ścianą należy wykonać wg zaleceń producenta.

Przed wykonaniem warstw podbudowy należy oczyścić i zagruntować płyty żelbetowe, na których będą one wykonywane.

W przypadku wystąpienia znacznych nierówności podłoża (płyt żelbetowych) należy te nierówności usunąć poprzez piaskowanie lub frezowanie.

We wszystkich kondygnacjach należy tak ułożyć wykładziny podłogowe, by zostały spełnione wymagania budowlano-fizyczne.

Należy założyć, że ułożenie wykładzin podłogowych nie może odbyć się w jednym ciągu, lecz będzie się kierować postępem prac wynikającym z etapowania robót budowlanych.

Przewodzące wykładziny podłogowe i ewentualnie niezbędne przyłącza wyrównujące różnice potencjału należą, o ile wynika to z użytkowania albo obciążenia, do zakresu usług zleceniobiorcy. Odprowadzenie ładunków ujęte w projekcie instalacji elektrycznych, ułożenie siatki do odprowadzenia ładunków elektrycznych zgodnie z instrukcją producenta.

Należy stosować materiały o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z projektantem i pochodzące z jednej partii produkcyjnej, z taką samą strukturą powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach ewentualnie we własnościach powierzchni przerabianej podłogi powodują wymianę całej powierzchni pomieszczenia.

  - Wykładzina dywanowa w płytkach

Zróżnicowanie partii płytek.

Poszczególne partie produkowanych płytek mogą się zauważalnie rożnić w odcieniu, dlatego nie należy mieszać na jednej przestrzeni płytek z rożnych partii produkcyjnych. Przy składaniu zamowienia na płytki, każda powierzchnia (plus płytki zapasowe) powinny być zamowiona z tej samej partii. Numer partii produkcyjnej jest wyraźnie podany na odwrocie każdej płytki, na co należy zwrocić uwagę przed rozpoczęciem montażu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są płytki MIX, ktore zostały celowo tak zaprojektowane, aby można było układać je dowolnie.

# Odbiór

Należy sprawdzić, czy opakowania zawierają odpowiedni rodzaj, kolor, numer partii i ilość płytek oraz ich stan techniczny. Nie przyjmuje się reklamacji dotyczących koloru, wzoru lub oczywistych uszkodzeń po zamontowaniu płytek.

# Kondycjonowanie

Przed montażem opakowania z płytkami należy otworzyć i pozostawić na okres przynajmniej 24 godzin w warunkach, w jakich będą zasadniczo użytkowane. Jest to szczególnie istotne, jeżeli płytki były przechowywane lub transportowane w skrajnej temperaturze i/lub przy skrajnym poziomie wilgotności otoczenia.

# Przygotowanie podłoża

Podłogi powinny być solidne, wypoziomowane, czyste i suche przed rozpoczęciem montażu. Należy przestrzegać

metod poziomowania, zalecanego poziomu wilgotności, prefabrykowanych podkładow pod posadzki, etc. zawartych w normie BS 5325 i innych rownoważnych normach międzynarodowych. Szczegolną uwagę należy zwrocić na:

i) Wszystkie zaprawy na bazie cementu powinny charakteryzować się poziomem wilgotności poniżej 75% mierzonej

zgodnie z postanowieniami Aneksu A normy.

ii) Problemy związane z migracją plastyfikatorow z materiału PCW mogą doprowadzić do utraty wymiarow płytek dywanowych. Wszystkie podkłady tego typu należy usunąć przed rozpoczęciem montażu.

iii) Nie można zagwarantować, że parkiety nie mają luźnych klepek lub ukrytych wad  spowodowanych kruchością materiału. Dlatego zaleca się usunięcie takiego podkładu i położenie wylewki lub ułożenie bitumicznej membrany odpornej na wilgoć przed rozpoczęciem montażu płytek. Podłogi pływające mają tendencje do osiadania wkrotce po ułożeniu, dlatego należy uwzględnić ten fakt przy ocenie wyglądu płytek zamontowanych w takim systemie podłogowym. Należy przestrzegać zaleceń producenta kleju.

# Mocowanie płytek

Płytki dywanowe należy kleić na całej powierzchni. W miejscach dużego natężenia ruchu zaleca się stosowanie klejow o dużej sile spajania. W przypadku, gdy zewnętrzne płytki nie graniczą np. ze ścianami, zaleca się stosowanie trwałego kleju. Klej należy nakładać zgodnie z instrukcją producenta, pozwolić na przeschnięcie kleju do momentu uzyskania odpowiedniej lepkości przed położeniem płytek. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować trwałym wiązaniem.

# Kierunek runa

Strzałki na odwrocie poszczegolnych płytek wskazują na kierunek układania się runa. Preferencje zamawiającego co do uzyskania efektu wizualnego jednolitej powierzchni lub mozaikowej należy potwierdzić przed montażem płytek. Płytki typu Mix nie są oznaczone strzałkami i można je układać w dowolny sposob.

# Ogrzewanie podłogowe

Płytki dywanowe stanowią doskonałą izolację (1,5 – 2,0 TOG) i znacząco ograniczają efektywność podłogowych systemow  grzewczych. Nie zaleca się montowania płytek w takiej sytuacji. Jeżeli nie da się tego unikąć, należy dopilnować, aby temperatura na styku podłoża z płytkami nie przekraczała 55˚C.

# Montaż – Uwagi ogólne

• Płytki należy chronić przed brudem i kurzeniem przed, w trakcie i po montażu. Brak przestrzegania powyższych zasad może mieć wpływ na ważność gwarancji.

• Rozpoczęcie układania – o miejscu, w ktorym rozpoczyna się kładzenie płytek decyduje monter, aby jak najwydajniej

zagospodarować dostępny materiał. Może to być dowolny punkt w pomieszczeniu, zazwyczaj jednak jest to punkt najbliższy jego środka.

• Układanie runa – należy dopilnować, aby krawędź płytki ciasno stykała się z sąsiednią  płytką nie powodując jej wybrzuszeń. Należy uważać, aby nie dopuścić do zakleszczenia się runa miedzy płytkami.

  - Podłoga z desek

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie  ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  Do wykonywania podłogi można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych.  Przed ułożeniem podłogi jej elementy powinny być składowane poziomo w zamkniętych  paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperaturze pokojowej.  Przy nierównych  ścianach zaznaczyć i przyciąć pierwszy rząd desek. W pomieszczeniach o  długości powyżej 12 m i szerokości powyżej 8 m oraz przy otworach drzwiowych należy  przewidzieć szczeliny dylatacyjne. Przy układaniu parkietu utrzymywać odległość od ściany ok.  10 mm za pomocą plastikowych lub drewnianych klinów.  Klej należy nakładać w sposób ciągły na górną część pióra. Wyciśnięty na zewnątrz klej należy  natychmiast usunąć.  Kolejne rzędy desek układa się z przesunięciem około 40 cm. Deski dobijać należy do już

ułożonych drewnianym dobijakiem. Każdy nowy rząd desek dociskać pasami  ściągającymi.  Ostatni rząd desek dociskać dobijakiem metalowym z zestawu montażowego Po około 24  godzinach suszenia, wyjąć kliny dystansowe i zamontować listwy podłogowe. Listwy cokołowe powinny być łączone na długości oraz w narożach przez  ścięcie końców pod kątem 450, a w narożach wypukłych pod kątem 1350 (lub odpowiednio do  załamania  ściany). Listwę przyścienną zamontować wkrętami do drewna Æ3/35 mm w  odstępach co 15 cm. Miejsca przycinania desek i listew należy oszlifować i polakierować.  Listwy powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny  przekraczać 1 mm. Po wykonaniu listew podłoga parkietowa jest już gotowa do eksploatacji.  W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna przebiegać dylatacja konstrukcji  podłogi i posadzce parkietowej.  Posadzka parkietowa powinna być trwale związana z podkładem.  Do układania posadzki metoda przyklejania deszczułki powinny być łączone na wpust i własne  pióro lub deszczułki łączone na wpust i obce pióro. Klej musi być odpowiednio dopasowany do podłogi i podłoża, instrukcja wg informacji producenta. Wkładki obcego pióra powinny występować na co najmniej ¾ jego długości. Posadzka parkietowa powinna być ułożona szczelnie.  Posadzka parkietowa powinna być równa i pozioma.  cała powierzchnia powinna mieć w miarę jednakowa barwę.  dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z deszczułek od płaszczyzny poziomej nie  powinno być większe ni_ 2 mm/m na całej długości pomieszczenia.  powierzchnia podłogi z deszczułek powinna być równa i pozioma.  dopuszczalna szerokość spoin miedzy deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4 mm. Dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w  dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na  całej długości łaty.  dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  Listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej długości.  Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki  nie powinny być widoczne  ślady zarysowania materiałem  ściernym. Po oszlifowaniu i  dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podłogowa przyścienna powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według  instrukcji producenta.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3.  Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i pomiary)

−  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,

−  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie  deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:

− przyczepności wykładziny, do podłoża.

− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy Utyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m)

− prawidłowości przebiegu spoin.

− nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być większe niż 2 mm na całej długości łaty),

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiarową posadzek z wykładzin jest metr kwadratowy [m2]

ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z wykładziny nie powinna być odebrana.  W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagasają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości

wykładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,

− w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć wykładzinę i ponownie

wykonać.

8.2.  Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania posadzki z  wykładziny. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy  podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3.  Odbiór posadzek

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na  podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową

− prawidłowości ukształtowania powierzchni,

− połączenia posadzki z podłożem

− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

− ocenę wyników badań

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w w OST „Wymagania ogólne” pkt 8

Płaci się za 1 [m2] wykonania wykładziny, który obejmuje:

− Przygotowanie materiału i sprzętu,

− Położenie wykładziny,

− Uprzątnięcie miejsca robót.

PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne

PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.