SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

454-6

MONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	138

1.1. Przedmiot SST	138

1.2. Zakres stosowania	138

1.3. Określenia podstawowe	138

1.4. Zakres robót objętych STWiORB	138

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	138

2. MATERIAŁY	138

2.1. Wymagania ogólne	138

3. SPRZĘT	140

3.1. Wymagania ogólne	140

4. TRANSPORT	140

4.1. Wymagania ogólne	141

4.2. Transport materiałów	141

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów	141

5. WYKONANIE ROBÓT	141

5.1. Wymagania ogólne	141

5.2. Warunki przystąpienia do robót	141

5.3. Zakres prac montażowych	142

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	142

6.1. Wymagania ogólne	142

6.2. Badania w czasie wykonywania robót	142

7. OBMIAR ROBÓT	142

8. ODBIÓR ROBÓT	142

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.	142

8.2. Zgodność z dokumentacją	142

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	142

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	143

454 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

454-6 	MONTAŻ ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH

WSTĘP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla prac wykończeniowych w związku z projektem aranżacji wnętrza i remontu pomieszczeń 201 i 216 w budynku biurowym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Grupa | Klasa | Kategoria | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. |
|  | 45450000-6 |  | Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe |

Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie prac związanych z montażem wyposażenia oraz elementów gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5.

MATERIAŁY

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.

Wszystkie materiały użyte do wykonania prac okreslonych niniejszą STWiORB muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

# ZS-3 Szafa

Szafa wnękowa o pojemności dla 50 os. Korpus szafy wykonany z połyty meblowej laminowanej na biało. Drzwi szafy wykonane z płyty meblowej lakierowanej na kolor biały, wykończenie satyna ( RAL do uzgodnienia na etapie realizacji). Drzwi przesuwne,  prowadnice aluminiowe, Tory dolne i górne niewidoczne (ukryte za skrzydłem - brak wieńcaów), wózki łożyskowe. Szafa wyposażona w relingi na odzież wierzchnią, oraz pólki zabezpieczone przed wyrywaniem.

System przesuwny do okiennic np. GEZE - Zintegrowany system szyny prowadzącej oraz wózka jezdnego mocowanego do okiennic oraz napędu mechanicznego. Profil jezdny wykonany z lekkiego metalu. System wyposażony w pierścienie tłumiące wibracje. Nośność do 89kg na skrzydło okiennic. Sterowanie elektroniczne (poprzez system KNX).

Systemowa, okienna krata wentylacyjna -czerpnia, z lamelami poziomymi, lakierowana na kolor biały RAL wg. wytycznych projektanta. Krata montowana w profile okna, minimalna powierzchnia czynna 60 % (prześwit).

Systemowa, okienna krata wentylacyjna-wyrzutnia, z lamelami poziomymi, lakierowana na kolor biały RAL wg. wytycznych projektanta. Krata montowana w profile okna, minimalna powierzchnia czynna 60 % (prześwit), zabezpieczona siatką.

Krzesła konferencyjne - Siedzisko i oparcie z profilowane, z wypełnieniem z pianki, trudno-zapalne, tapicerowane,  Tkanina trudno-zapalna - kolor do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji. Scieralniość tapicerki  min. 35 tyś cykli w skali Martindeala.  Fotel mocowany do konstrukcji ławki. Mechanizm składania siedziska – samoczynny Wymiary fotela: głębokość fotela po złożeniu: 22-25cm moduł po osiach: max 55cm

Fotel prezydencjalny np. IKER, MIMO- Krzesło wykonane z profilowanej sklejki, na płozach (płozy mocowane do zewnętrznej płaszczyzny oparcia krzesła i spodu siedziska) przechodzących w podłokietniki. Płozy połączone ze sobą w płaszczenie podłogi w celu dodatkowego usztywnienia konstrukcji Krzesło tapicerowane. Ścieralność tapicerki  min. 35 tyś cykli w skali Martindeala. Kolor Tapicerki do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji.

Krzesło biurowe- Fotel musi być wykonany zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002; kółka jezdne, możliwość ustawienia wysokości siedziska- regulacja  zakresie min 10 cm, siedzisko profilowane pokryte gąbką o grubości min. 3 cm, tapicerowane; tapicerka powinna spełniać normy zapalności PN-EN 1021-1, PN 1021-2; ścieralność tapicerki minimum 35 000 cykli w skali Martindale`a zgodnie z normą 12947-2; oparcie ergonomicznie dopasowane, z regulacją wysokości w zakresie min 5 cm; podłokietniki plastikowe w kolorze czarnym; mechanizm synchron z płynną regulacją siły odchylenia oparcia;

Biurko - wymiar na zamówienie, blat grubości min 2,2 cm wykonany z płyty wiórowej, pokrytej laminatem HPL; kolor laminatu klon; krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS lub PCV  o grubości 2 mm w kolorze tożsamym z kolorem blatu; konstrukcja i użyte materiały zapewniające stabilność mebla; przepusty kablowe poziome umożliwiające doprowadzenie i ukrycie okablowania do miejsca pracy z przelotką w blacie lakierowaną w kolorze aluminium; przelotka w 2 miejscach; konstrukcja na stelażu ramowym - malowanym proszkowo na kolor szary; blat montowany do metalowej ramy; 4 nogi o przekroju koła, średnica 5-6 cm; możliwość regulacji poziomu – regulatory pozwalające na wypoziomowanie w zakresie  min 2cm.

Kontener pod biurko - kontener stanowi uzupełnienie biurek i stołów, posiada wysokość dostosowana do schowania pod biurko; kontener musi być wykonany zgodnie z normą PN-EN 14073-2:2006; kolorystka i użyte materiały mają być spójne z kolorystyką i materiałami użytymi do produkcji biurek stołów i szaf (kolor laminatu klon); 3 szuflady z uchwytami, górna szuflada z piórnikiem prowadnice łożyskowe, zapewniające wysuw 90%, dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg; elementy płytowe wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem grubość płyt: wieniec górny min 2,5cm, obudowa i fronty wykonane z płyty o grubości min 1,8cm, plecy min 1,2cm; kolor laminatu klon; krawędzie PCV lub ABS grubości 2 mm w kolorze tożsamym z dekorem płyty;

kontener na 4 kółkach z tworzywa sztucznego; zamek centralny ryglujący jednocześnie wszystkie szuflady; szerokość 43cm,  wysokość 60 cm,  głębokość 62 cm.

Drabina przenośna, składana

SPRZĘT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Producenci wyposażenia oraz urządzeń w kartach swoich produktów oraz w instrukcjach montażu konkretnych urządzeń określają jakiego typu sprzęt konieczny jest do ich właściwego montażu. By w sposób właściwy przeprowadzić montaż bez niekorzystnego wpływu na jego jakość należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producentów określonych w dokumentacji dołączonej do produktu.

TRANSPORT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem określony w instrukcji Producenta  i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

Rozładunek materiałów prowadzić ręcznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzić ręcznie lub mechanicznie.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca m.in:

- nazwę i adres producenta,

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,

- datę produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbę sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- znak budowlany.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie.

WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

Montaż wszystkich elementów musi zostać wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, dostawcy

Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu wyposażenia i urządzeń powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okładziny ścian i wykładziny posadzek.

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach armatury sanitarnej nie ma niepożądanych zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).

Zakres prac montażowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w związku z wyposażeniem obiektu należy wykonać montaż wszystkich gotowych elementów wchodzących w skład robót wykończeniowych.

Miejsce ich montażu określa ściśle dokumentacja projektowa.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostką obmiaru jest komplet wykonanych robót montażowych.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8.

Zgodność z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWiORB dały pozytywny wynik.

Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy, dokumentacją projektową oraz STWiORB. W takim wypadku należy dokonać poprawek i przeprowadzić badania związane z kontrolą jakości ponownie.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 9

PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentów wyposażenia i elementów gotowych